Проект планировки территории

в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе города Архангельска

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Климатические данные района строительства:

а) Район строительства - г.Архангельск.

Климатический район – IIА

б) Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки - 31°C

в) Снеговой район - IV

г) Расчетный вес снегового покрова -2.4 кПа

д) Ветровой район - II

е) Нормативный скоростной напор ветра -0,30 кПа

ж) Степень огнестойкости – II

и) Уровень ответственности – II

к) Класс конструктивной пожарной опасности – С0

л) Зона влажности – влажная

Местоположение:

Земельный участок, определенный для разработки проекта развития застроенной территории расположен согласно генплану в Центральном планировочном районе города Архангельска в квартале, ограниченном ул. Воскресенской, пр. Ломоносова, ул. Свободы и Троицким проспектом.

Основания разработки проекта:

- договор  о развитии застроенной территории  №15/2/0 от 19 октября 2012г.

- распоряжение мэра города Архангельска от 08 июня 2012 г. №963р «О развитии застроенной территории в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе»

- выкопировки с топоплана Октябрьского территориального округа г. Архангельска.

Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и в соответствии с действующими нормативными документами.

Размер участка:

Площадь земельного участка 0,5918 га

Площадь земельного участка 0,2037 га согласно договора аренды земельного участка № 1/685(0) от 20 июня 2005г.

Транспортные условия:

Участок примыкает к ул. Воскресенской и пр. Ломоносова – магистралям общегородского значения осуществляющими связь с планировочными районами города расположенными на западе - востоке города (по ул. Воскресенской) и севере - юге (пр. Ломоносова). Также по ул. Воскресенской осуществляется выход на близко расположенные магистрали, соединяющие город в направлении с севера на юг - пр. Обводный канал и пр. Троицкий.

Вдоль проезжей части ул. Воскресенской, пр Ломоносова по обоим сторонам обустроен тротуар в асфальтовом исполнении.

Обслуживание пассажирского потока по данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания рассматриваемой территории на данный момент нет.

Инженерное оборудование:

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосредственной близости от участка проходят магистральные сети теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации, канализации, водопровода, связи.

Объекты социальной инфраструктуры:

Участок расположен в центральной части города, насыщен объектами социальной инфраструктуры. На смежном участке в общественной части многоэтажного жилого дома расположены продовольственный магазин, промтоварный магазин, кафе, музей. Рядом расположены- школа и детский сад.

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений:

На участке расположены 2-3 этажные деревянные дома, имеющие значительный процент износа и подлежащие сносу согласно перечня зданий, сооружений, подлежащих сносу, с территории, ограниченной ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе, утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от №963р:

- ул. Свободы, 16

- пр. Ломоносова, 169

Топографо- геодезические данные:

Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства мэрии г. Архангельска.

Охраняемые объекты историко- культурного наследия:

На участке памятники истории и культуры не выявлены.

Зоны с особыми условиями использования территорий:

На участке зон с особыми условиями использования территорий нет.

Требования по защите территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

Решения по инженерно- техническим мероприятиям гражданской обороны:

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории по ГО и попадает в зону возможных сильных  разрушений и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.

Для передачи сигналов гражданской обороны (ГО), а также для оповещения персонала о мероприятиях гражданской обороны предусматриваются к использованию следующие средства связи:

телефонная связь;

городская радиотрансляция;

городское телевидение.

Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа- подачей сигнала «Внимание Всем!» и последующей передачей телеграфного сообщения о радиоционной опасности или химической тревоги по радио и местному каналу телевидения.

Аналогично оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится  Главным управлением ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей сигнала «Внимание Всем!» и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.

Решения по инженерно- техническим мероприятиям по предупреждению черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

Категория объекта по молниезащите- II

Технические решения по защите зданий от гразовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»).

В перечне ПОО (потенциально опасных объектов), аварий на которых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства – хранилища хлора ОЛО «Соломбальский ЦБК» и ст. Архангельск, аварии на которых могут привести к аварийным проливом с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа- подачей сигнала «Внимание Всем!» и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоги по радио и местному каналу телевидения.

Кроме того, для защиты персонала предприятий и учреждений предусматривается приобретение и хранение на рабочих местах соответствующих средств защиты органов дыхания - противогазов.

Решения по инженерно- техническим мероприятиям по предупреждению черезвычайных ситуаций в случае аварий на проектируемом объекте:

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства работ в разделе «Организация строительства» разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения в т.ч. при необходимости:

- лидерное бурение скважин при проведение сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на окружающую застройку

- организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ.

- ограждение строительной площадки и организация охраны объекта

- ввод ограничений в работе крана

- установка защитных экранов и улавливающих сеток

Решения по инженерно- техническим мероприятиям по пожарной безопасности объекта:

Защита объекта от пожара построена на базе положений в ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» и обеспечивается следующими системами:

- системой предотвращения пожаров

- системой противопожарной защиты

- организационно-техническими мероприятиями

В состав системы предотвращения пожаров входит применение огнестойких и негорючих строительных отделочных материалов, защиту пожароопасного оборудования, выполнение мероприятий по исключению источников возгорания и т.п.

Система противопожарной защиты в общем случае предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных преград, обеспечение здания требуемыми путями эвакуации, устройством автоматических систем пожаротушения и извещения Пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.

К организационно - техническим мероприятиям относятся: организация обучения правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, соблюдений противопожарного режима, действиях в случае возникновения пожара, ответственных лиц, разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, взаимодействий обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров и т.п.

Проект разработан с учетом выполнения требований пожарной безопасности следующих документов:

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»

- ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения»

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Расположение объекта

Проектом планировки застроенной территории предусмотрено размещение на участке многоэтажного жилого дома.

Планируемый к размещению многоэтажный жилой дом расположен на пересечении пр. Ломоносова и ул. Свободы.

Здание разновысотное со встроенными помещениями общественного назначения и встроено - пристроенной автостоянкой.

Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими  нормативными документами.

Инсоляция

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует требованиям СНиП 2.2.1/2.11.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

Благоустройство

Благоустройство объекта предполагается выполнить на площади выделенного участка.

Подъезд пожарных машин к зданию планируется предусмотреть со всех сторон. Проезд во двор- со стороны ул. Свободы и пр. Ломоносова шириной 6.0 метров (включая тротуар).

Вдоль ул. Свободы и пр. Ломоносова предполагается разместить места парковки автотранспорта.

Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта - асфальтобетон.

Пешеходные тротуары - с покрытием тротуарной плиткой. В местах пересечения с проезжей частью, необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 10%. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, в также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям переходного движения, не должна превышать 0.04 м.

Вертикальная планировка участка должна быть решена при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам линевой канализации.

Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев и кустарников.

Для сбора твердых бытовых отходов возможно использование существующей бетонной огражденной с трех сторон площадки на которой будут установлены дополнительные контейнеры, также планируется установка дополнительных площадок.

Основные технико  -_ экономические показатели по объекту

Общая площадь здания						41919,09 м2

в т.ч. 	– жилой части						32380,9 м2

- помещений общественного назначения			2176,31 м2

- паркинга							7361,88 м2

Общая площадь квартир						23119,74 м2

Жилая площадь квартир						12649,4 м2

Холодные помещения квартир					2671,2 м2

Полезная площадь помещений общественного назначения	1963,98 м2

Площадь застройки							6583,13 м2

Строительный объем						136801,61 м3

в т.ч. ниже отметки 0.000					16609,45 м3

Количество парковочных мест в паркинге			183 шт.

Количество квартир в здании					472 шт.

в т.ч. 	квартир- студий					114

1-комнатные						227

2-комнатные						85

3-комнатные						46