УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 09.07.2014№2173р

АКТ

о состоянии общества имущества собственников помещений

в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома:  город Архангельск, улица  Р.Люксембург, дом 67

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):                    29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006905520

- Серия, тип постройки: жилой дом

- Год постройки: А-1954 год

- Степень износа по данным государственного технического учёта: на 19 сентября 2007 года составляет 68%

- Степень фактического износа:

- Год последнего капитального ремонта: А-1961 год

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- Количество этажей: 2

- Наличие подвала: отсутствует

- Наличие цокольного этажа: отсутствует

- Наличие мансарды: отсутствует

- Наличие мезонина: отсутствует

- Количество квартир: 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: отсутствуют

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  538,3 кв.м.

б)  жилых помещений (общая площадь квартир): 490,80 кв.м.

в) нежилых помещений ( общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): отсутствуют

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 47,5 кв.м.

- Количество лестниц: 2

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 47,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров: отсутствует

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (вк5лючая технические этажи, чердаки, технические подвалы): отсутствуют

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  застроенная площадь земельного участка 371,3 кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет информации

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сваи сгнили, поражение гнилью верхней части столбов, обрастание врубок, коробление и отставание досок |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Продуваемость и промерзание стен, искривление горизонтальных линий фасада, следы увлажнения и гнили на уровне нижнего окладного венца |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Зыбкость и отклонение от вертикали, трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями |
| 4. перекрытия чердачные междуэтажные подвальные(другое) | Деревянные отепленные | Заметный прогиб и глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами прогиб балок, усадочные трещины, отслоение штукатурки, следы протечек на потолке, диагональные и продольные трещины |
| 5. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Пробоины в шифере, ослабление креплений болтов хомутов скоб, гниль в мауэрлате, неплотное прилегание листов и обрешётке, глубокие трещины в деревянных конструкциях |
| 6. Полы | Дощатые | Полы сгнили, уклоны полов, щели между досками, нет чёрных полов, зыбкость, разрушение чистого пола, стирание досок в ходовых местах |
| 7. Проёмы окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | Подоконный брус сгнил, окна просели, перекос проёма, древесина расслаивается, переплёты рассохлись. Дверные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Стены: оклеено обоями; потолок оштукатурен; стены оштукатурены и окрашены Обшит и окрашен | Трещины в штукатурке, следы протечек разрывы обоев. Выпучивание наружной обшивки, массовые пятна, отслоение, вздутие, отпадение окрасочного слоя |
| 9.механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванные напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | От городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от домовой котельной) печи АГВ (другое) телевидение | Открытая проводка 220В от городской сети от водонагревателей от городской сети от баллонов печное антенна общего пользования | Потеря эластичности, заметны следы ремонта протечки в трубах, ржавчина ржавчина протечки в трубах, наружная система канализации в нерабочем состоянии отпадение кирпичей в дымоходе, сдвиг кирпичей, дымление |
| 11. Крыльца | деревянные |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства								А.Ю. Старостин